Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych,

ręcznych kafarów spalinowych w ilości 11 szt.

DANE TECHNICZNE

Urządzenia winny spełniać  następujące wymogi :

- zastosowanie do wbijania   kołków drewnianych  o średnicach   8÷ 12 cm

- wyposażenie w adaptery do głowicy kołków drewnianych  w zakresie średnic  8÷ 12 cm

- waga urządzenia do 15 kg

- napęd silnik spalinowy

- paliwo benzyna bezołowiowa

- częstotliwość  uderzeń  1300÷ 2000 /min

- urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa  oraz być oznakowane znakiem CE

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA

- każdy kafar powinien być  wyposażony w rękawice antywibracyjne

GWARANCJA MECHANICZNA

- minimalny okres  12 m-cy